## Slide 1: IoT: Wi-Fi dan MQTT
PERTEMUAN 13
Dari sensor di meja sampai pesan di peramban
Notes: Buka dengan pertanyaan: kalau kalian di kampus, bagaimana caranya tahu lampu teras kos sudah menyala atau belum? Kumpulkan jawaban, lalu arahkan ke ide IoT: perangkat melapor lewat internet.

## Slide 2: Tujuan Pembelajaran
Menjelaskan arsitektur IoT: perangkat → jaringan → broker → aplikasi
Memindai jaringan Wi-Fi (nama, kuat sinyal, kanal) lalu menyambung sebagai klien (mode STA)
Menjelaskan MQTT: topik, wildcard, QoS, retained, LWT, keep alive
Mengirim data sensor JSON ke broker dan memantaunya di MQTTX
Mengendalikan LED lewat MQTT dengan sambung ulang tanpa memblokir
Notes: Target akhir sesi: setiap mahasiswa minimal berhasil melihat data potensiometernya sendiri muncul di MQTTX Web (lewat Wokwi juga boleh).

## Slide 3: Peta Materi Hari Ini
01
Arsitektur IoT
02
Wi-Fi ESP32: STA/AP, RSSI, DHCP
03
Wokwi vs board asli + menyimpan sandi
04
MQTT: publish/subscribe, topik, QoS
05
Retained, LWT, keep alive, ID klien
06
Praktikum: pindai Wi-Fi, kirim data, kendali LED

## Slide 4: IoT dan Wi-Fi ESP32
01
Membawa data dari meja kerja ke internet

## Slide 5: Arsitektur IoT: Empat Lapis
Notes: Tekankan mengapa perlu broker: HP dan ESP32 berada di jaringan berbeda, router/hotspot tidak menerima sambungan masuk. Keduanya cukup membuat sambungan KELUAR ke broker. Tanyakan: di mana posisi Wokwi-GUEST? (lapis jaringan).

## Slide 6: Mode STA dan Mode AP
Notes: Analogi tamu vs tuan rumah. Semua praktikum memakai STA. Mode AP biasa dipakai untuk halaman pengaturan awal perangkat (misalnya memasukkan sandi Wi-Fi rumah). Sandi softAP minimal 8 karakter.

## Slide 7: RSSI: Makin Mendekati 0, Makin Kuat
dBm itu logaritmis: −30 dBm = 1 µW, −60 dBm = 1 nW. Turun 10 dB = daya tinggal 1/10.
Notes: Pertanyaan pancingan: −50 ke −80 dBm turun berapa kali lipat? Jawab: 30 dB = 1.000 kali. Kategori di gambar hanya patokan kasar, bukan standar resmi. ESP32 hanya 2,4 GHz: penyebab nomor satu hotspot tidak terlihat.

## Slide 8: Menyambung ke Wi-Fi
contoh singkat
#include <WiFi.h>
void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.mode(WIFI_STA); // jadi "tamu"
WiFi.begin("Wokwi-GUEST", "", 6); // SSID, sandi, kanal
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println(WiFi.localIP()); // 10.10.0.2
}
WiFi.scanNetworks(): pindai, hasilkan jumlah jaringan
WiFi.status() = WL_CONNECTED (3) bila tersambung
WiFi.localIP(): alamat dari DHCP
Kanal 6 di Wokwi: sambung ±4 detik lebih cepat
Notes: Status lain yang sering muncul: 1 = WL_NO_SSID_AVAIL (SSID tidak ditemukan), 6 = WL_DISCONNECTED. Di board asli kanal sebaiknya 0 (cari otomatis). Ingatkan: Wi-Fi aktif = ADC2 tidak bisa dipakai, jadi sensor analog di GPIO 32–39.

## Slide 9: Wi-Fi di Wokwi vs Board Asli
Wokwi
SSID Wokwi-GUEST, tanpa sandi, kanal 6
IP selalu 10.10.0.2
Hanya sambungan keluar; lalu lintas dipantau
Tidak perlu berkas rahasia.h
Board Asli
Hotspot HP pita 2,4 GHz
IP diberikan DHCP hotspot
Wi-Fi kampus (login/WPA2-Enterprise) sering gagal
Buat include/rahasia.h dari contoh
Notes: Android: pengaturan pita/AP band pilih 2,4 GHz. iPhone: aktifkan Maksimalkan Kompatibilitas. Wokwi Public Gateway dipantau, jadi jangan kirim data sensitif. Ping (ICMP) tidak didukung di Wokwi.

## Slide 10: Sandi Wi-Fi Jangan Ikut di-Commit
src/main.cpp
#if __has_include("rahasia.h")
#include "rahasia.h" // board asli
#else
#define WIFI_SSID "Wokwi-GUEST" // Wokwi
#define WIFI_SANDI ""
#define WIFI_KANAL 6
#endif
include/rahasia.h berisi SSID & sandi asli
Tercantum di .gitignore → tidak ikut di-commit
Tanpa rahasia.h tetap lulus kompilasi (Wokwi-GUEST)
Salin rahasia.example.h → rahasia.h, lalu isi
Notes: Riwayat Git menyimpan sandi yang pernah di-commit walaupun barisnya dihapus belakangan. Di Wokwi web cukup salin main.cpp ke sketch.ino; __has_include bernilai false sehingga otomatis memakai Wokwi-GUEST.

## Slide 11: MQTT
02
Papan pengumuman untuk perangkat IoT

## Slide 12: Pola Publish/Subscribe
Notes: Analogi papan pengumuman per rubrik. Pengirim dan penerima tidak saling kenal, hanya sepakat nama topik. MQTT di atas TCP: 1883 polos, 8883 TLS; peramban memakai WebSocket. Kepala paket minimal 2 byte.

## Slide 13: Empat Unsur MQTT
Broker
Server yang menerima lalu meneruskan pesan, mis. broker.emqx.io.
Klien
ESP32, MQTTX, aplikasi HP. Bisa publish sekaligus subscribe.
Topik
Alamat bertingkat: kuliah-st/<NIM>/sensor.
Payload
Isi pesan: teks ON atau JSON.
Notes: Tanyakan: siapa publisher dan siapa subscriber di Praktikum 3? (ESP32 dan MQTTX keduanya berperan ganda).

## Slide 14: Topik Bertingkat dan Wildcard
Notes: + = tepat satu tingkat; # = semua tingkat di bawahnya, hanya di akhir. Wildcard hanya untuk subscribe. Topik peka huruf besar/kecil. Demo privasi: subscribe kuliah-st/+/sensor menampilkan data semua mahasiswa.

## Slide 15: Tiga Tingkat QoS
Notes: QoS berlaku per ruas (pengirim→broker, broker→pelanggan); yang sampai = minimum keduanya. PubSubClient: publish QoS 0 saja, subscribe 0/1. QoS 1 bisa dobel → perintah harus idempoten (ON/OFF, bukan TOGGLE).

## Slide 16: LWT dan Retained Message
Notes: Keep alive bawaan PubSubClient 15 s; broker memutus setelah 1,5 × keep alive = 22,5 s tanpa paket. Wasiat tidak diterbitkan bila klien mengirim DISCONNECT. Retained dihapus dengan pesan kosong + retain.

## Slide 17: Bawaan PubSubClient 2.8
Pengaturan | Bawaan | Ubah dengan
Versi protokol | MQTT 3.1.1 | —
Buffer paket | 256 byte | setBufferSize()
Keep alive | 15 detik | setKeepAlive()
Batas tunggu balasan | 15 detik | setSocketTimeout()
QoS publish | 0 saja | —
QoS subscribe | 0 atau 1 | subscribe(topik, 1)
Notes: Diverifikasi dari PubSubClient.h/.cpp v2.8. Isi pesan maksimum = 256 − 5 − 2 − panjang topik; untuk kuliah-st/12345678/sensor = 224 byte. ID klien: spesifikasi menjamin 1–23 karakter alfanumerik; ID sama → klien lama diputus. Di Wokwi semua ESP32 ber-MAC sama, jadi jangan pakai MAC saja.

## Slide 18: MQTTX Web: Empat Langkah
Notes: Versi daring MQTTX Web hanya mengizinkan wss://, jadi pakai port 8084 path /mqtt. Client ID biarkan otomatis. Subscribe kuliah-st/<NIM>/#. Saat mengirim perintah, jangan centang Retain. Alternatif: test.mosquitto.org (WSS 8081) atau HiveMQ WebSocket Client.

## Slide 19: Broker Publik = Ruang Publik
Siapa pun bisa membaca dan menulis topikmu. Pakai hanya untuk belajar.
Jangan kirim data pribadi
Jangan kendalikan alat berbahaya (pemanas, pompa, kunci pintu)
Produk nyata: TLS (8883) + autentikasi + broker pribadi
Sandi Wi-Fi tidak di-commit (rahasia.h)
Notes: Diskusi: apa yang terjadi bila relay pompa air dihubungkan ke broker publik dan orang iseng mengirim ON? Tambahkan juga pengaman fisik (sakelar batas, sekring) yang tetap bekerja walau jaringan bermasalah.

## Slide 20: Praktikum
03
Pindai Wi-Fi, kirim data, kendalikan LED

## Slide 21: Praktikum 2: Kirim JSON tiap 5 Detik
kode/02-mqtt-kirim-data/src/main.cpp
char payload[80];
snprintf(payload, sizeof(payload),
"{\"adc\":%d,\"persen\":%.1f,\"nomor\":%lu}",
nilaiAdc, persen, nomorPesan);
bool ok = mqtt.publish(topikSensor, payload);
Serial.printf("[KIRIM] %s -> %s\n", payload,
ok ? "OK" : "GAGAL");
Potensiometer di GPIO 34 (ADC1)
Topik kuliah-st/<NIM>/sensor, QoS 0
JSON memakai titik desimal: 50.0
Pantau di MQTTX: kuliah-st/<NIM>/#
Notes: Ganti konstanta NIM dulu (GANTI_NIM). Bidang nomor membantu melihat pesan QoS 0 yang hilang. state -2 = TCP gagal (port 1883 diblokir/internet mati), -4 = waktu habis, 2 = ID klien ditolak.

## Slide 22: Praktikum 3: Perintah ON/OFF
kode/03-mqtt-kendali-led/src/main.cpp
void pesanMasuk(char *topik, byte *isi,
unsigned int panjang) {
char perintah[16];
unsigned int n = (panjang < 15) ? panjang : 15;
memcpy(perintah, isi, n);
perintah[n] = '\0'; // payload tanpa '\0'
if (strcasecmp(perintah, "ON") == 0)
ledMenyala = true;
else if (strcasecmp(perintah, "OFF") == 0)
ledMenyala = false;
else return; // abaikan perintah lain
digitalWrite(PIN_LED, ledMenyala ? HIGH : LOW);
perluLaporLed = true; // publish dari loop()
}
Subscribe kuliah-st/<NIM>/led (QoS 1)
Topik …/status berisi online atau offline (retain); offline dikirim broker lewat LWT
Sambung ulang dijadwalkan millis(), tanpa while
Jangan publish di dalam callback
Notes: PubSubClient memakai satu buffer untuk pesan masuk dan keluar, jadi publish di dalam callback menimpa data yang sedang dibaca. LED biru GPIO 2: kedip cepat = belum tersambung broker, lambat = tersambung. Uji LWT: hentikan simulasi, offline muncul paling lama ±22,5 s.

## Slide 23: Kuis Cepat
ESP32 berlangganan kuliah-st/12345678/+. Pesan dari topik mana yang TIDAK diterima?
A
kuliah-st/12345678/led
B
kuliah-st/12345678/status
C
kuliah-st/12345678/led/status
D
kuliah-st/12345678/sensor
Notes: Jawaban: C. Tanda + hanya mewakili satu tingkat, sedangkan led/status dua tingkat. Untuk menerimanya pakai #.

## Slide 24: Rangkuman
IoT: perangkat → jaringan → broker → aplikasi
ESP32 hanya 2,4 GHz; STA = tamu, AP = tuan rumah; RSSI mendekati 0 = kuat
MQTT: publish/subscribe lewat broker; wildcard + dan # hanya untuk subscribe
QoS 0/1/2; retained = pesan terakhir; LWT = wasiat saat putus tanpa pamit
Panggil mqtt.loop() sesering mungkin; sambung ulang pakai millis()
Broker publik hanya untuk belajar; sandi di rahasia.h

## Slide 25: Sebelum Pertemuan 14
Tugas
Latihan 1: termometer daring DHT22
Latihan 2: kendali dua arah dengan tombol
Persiapan
Baca modul Pertemuan 14: Hemat Daya
Ukur: berapa lama ESP32 hidup dengan baterai?
Butuh Bantuan?
Baca panduan/06-mengatasi-masalah.md
Tanyakan di forum kelas