## Slide 1: Input Analog: ADC
PERTEMUAN 06
Membaca kenop, cahaya, dan suhu dengan ESP32
Notes: Buka dengan pertanyaan: tombol hanya punya dua keadaan, lalu bagaimana ESP32 tahu "seberapa terang" atau "seberapa panas"? Kumpulkan beberapa jawaban sebelum masuk materi.

## Slide 2: Tujuan Pembelajaran
Membedakan sinyal analog dan digital; menjelaskan resolusi dan kuantisasi
Memilih pin ADC1/ADC2 serta mengatur resolusi dan atenuasi
Menghitung pembagi tegangan, termasuk untuk tegangan > 3,3 V
Mengubah nilai mentah menjadi volt, lux, dan °C; meredam derau
Membuat keputusan stabil dengan histeresis dua ambang
Notes: Target akhir sesi: semua mahasiswa minimal menjalankan Praktikum 1 dan 2 di Wokwi, dan memahami mengapa sensor analog dipasang di ADC1.

## Slide 3: Peta Materi Hari Ini
01
Analog vs digital
02
ADC: penggaris untuk tegangan
03
ADC di ESP32: ADC1/ADC2, atenuasi, kalibrasi
04
Pembagi tegangan, map() vs float, rata-rata
05
LDR + histeresis, NTC + persamaan Beta
06
Praktikum: voltmeter, lampu otomatis, termometer
Notes: Teori ±100 menit, sisanya praktikum. Tekankan bahwa semua praktikum bisa dikerjakan penuh di Wokwi.

## Slide 4: Dari Analog ke Angka
01
Keran air, sakelar, dan penggaris tegangan
Notes: Hubungkan dengan Pertemuan 04: digitalRead() hanya HIGH/LOW.

## Slide 5: Analog vs Digital
Ikon: Font Awesome Free (CC BY 4.0)
Notes: Analogi keran (analog) vs sakelar (digital). Tanyakan: suhu, cahaya, posisi kenop termasuk yang mana? Jelaskan bahwa CPU hanya mengolah angka, jadi perlu ADC.

## Slide 6: Sampling dan Kuantisasi
Notes: Analogi penggaris: garis terkecil 1 mm, panjang dibulatkan ke garis terdekat. Gambar memakai 3 bit agar terlihat; ESP32 12 bit = 4.096 tingkat. Tahukah kamu: ADC SAR bekerja seperti tebak angka 12 pertanyaan ya/tidak.

## Slide 7: ADC ESP32 dalam Angka
12 bit
4.096 tingkat, nilai 0–4.095
0,81 mV
ukuran langkah pada rentang 3,3 V
18 kanal
ADC1: 8 kanal · ADC2: 10 kanal
±60 mV
galat total pada 11 dB (setelah kalibrasi)
Sumber: ESP32 Series Datasheet, Bagian 4.9.1. Resolusi tinggi belum tentu akurat.
Notes: Bandingkan langkah 0,81 mV dengan galat ±60 mV: resolusi (kerapatan garis) berbeda dengan akurasi (kelurusan penggaris). INL hingga ±12 LSB menurut Tabel 4-3.

## Slide 8: ADC di ESP32
02
Pin, atenuasi, dan kalibrasi
Notes: Bagian ini paling sering menjadi sumber masalah di proyek akhir: salah pin (ADC2 + Wi-Fi) dan tegangan berlebih.

## Slide 9: Peta Pin ADC1 dan ADC2
Notes: ADC2 dipakai driver Wi-Fi, jadi pembacaan ADC2 bisa gagal saat Wi-Fi aktif. Biasakan sensor analog di ADC1: pot 34, LDR 35, NTC 32. GPIO 34/35/36/39 input saja, tanpa pull-up internal (tidak masalah untuk sensor analog).

## Slide 10: Atenuasi Menentukan Rentang Ukur
Notes: Analogi timbangan 1 kg untuk menimbang 3 kg: timbang sepertiganya lalu kalikan 3. Bawaan 11 dB: 150–3.100 mV, paling akurat 150–2.450 mV. Di bawah ±150 mV terbaca 0; mulai ±3,1 V mentok di 4.095.

## Slide 11: analogRead() vs analogReadMilliVolts()
analogRead()
Nilai mentah 0–4.095
Belum dikoreksi
Cukup untuk membandingkan dan ambang
Di Wokwi: ideal, lurus sempurna
analogReadMilliVolts()
Tegangan dalam milivolt
Dikoreksi data kalibrasi eFuse
Untuk nilai tegangan sebenarnya
Di board asli: bandingkan dengan multimeter
Notes: Tegangan acuan tiap cip 1.000–1.200 mV, jadi nilai mentah berbeda antar-cip. Di Arduino-ESP32 3.3, bila data kalibrasi tidak ada, analogReadMilliVolts() mengembalikan 0 (mungkin terlihat di Wokwi). Di Wokwi yang benar justru kolom hitung.

## Slide 12: Batas Keras: 3,3 V
Jangan pernah memberi tegangan > 3,3 V (atau negatif) ke pin ADC. Atenuasi hanya mengatur rentang ukur, bukan pelindung.
Catu sensor dari 3V3, bukan VIN (±5 V dari USB)
Tegangan lebih tinggi? Turunkan dengan pembagi tegangan
Sensor analog selalu ke pin ADC1 (GPIO 32–39)
Notes: Ceritakan kasus umum: modul sensor diberi catu 5 V sehingga keluarannya > 3,3 V. Minta mahasiswa memeriksa kabel catu sebelum menyalakan board.

## Slide 13: Pembagi Tegangan dan Konversi
03
Dari nilai mentah ke volt, lux, dan °C
Notes: Pembagi tegangan adalah kunci untuk memahami potensiometer, LDR, NTC, dan pengukur baterai sekaligus.

## Slide 14: Pembagi Tegangan
Notes: Analogi tangga dengan bordes di tengah. Contoh: 10k/10k → 1,65 V; pot 30% → 0,99 V; baterai 9 V dengan 33k/10k → 2,09 V (aman, di rentang akurat). Mengapa bukan 20k/10k? 9 V → 3,0 V, terlalu dekat 3,3 V. Wajib GND bersama.

## Slide 15: map() vs float
contoh konversi
int mentah = 2000;
long mv = map(mentah, 0, 4095, 0, 3300);
// → 1611 (pecahan 0,72 dibuang)
float volt = mentah * 3.3 / 4095.0;
// → 1.6117 V
float salah = mentah / 4095 * 3.3;
// → 0.0 ! (2000 / 4095 = 0 pada int)
map() → bilangan bulat, pecahan dibuang
Besaran berpecahan → hitung dengan float
Awas pembagian int ÷ int
map() tidak membatasi hasil → pakai constrain()
Notes: Kuis lisan: map(3000, 0, 4095, 0, 100) = ? Jawab: 73 (73,26 dipotong).

## Slide 16: Derau dan Rata-Rata
bacaRataRata()
float bacaRataRata(int pin, int jumlah) {
long total = 0;
for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
total += analogRead(pin);
}
return (float)total / jumlah;
}
Sumber derau: riak catu daya, Wi-Fi, kabel panjang
Perangkat keras: kapasitor 100 nF pin ADC–GND
Rata-rata 16 sampel → derau acak ±1/4
Alternatif: rata-rata bergerak (larik N terakhir)
Notes: Analogi timbangan badan yang angkanya goyang. Di Wokwi tidak ada derau. Datasheet mengukur ADC dengan kapasitor 100 nF di pin input. Makin besar N makin halus, tetapi makin lambat.

## Slide 17: Sensor Analog: LDR dan NTC
04
Histeresis dan persamaan Beta
Notes: Keduanya resistor yang nilainya berubah, dibaca lewat pembagi tegangan.

## Slide 18: LDR: Hambatan Turun saat Terang
Modul Wokwi: LDR + 10 kΩ, AO turun saat terang
R = 10000 * mentah / (4095 - mentah)
lux = 10 * pow(RL10 / R, 1 / GAMMA), RL10 = 50 kΩ, γ = 0,7
Contoh: 500 lux ≈ 1.001 · 50 lux ≈ 2.532
Di board asli, lux hanya perkiraan → kalibrasi ambang
Gambar komponen: @wokwi/elements (MIT)
Notes: Contoh Wokwi untuk Uno memakai 2000 = 10.000 ÷ 5. Untuk ESP32, pakai bentuk rasio. Saat sangat terang mentah = 0 → lux tak hingga, program menjaganya.

## Slide 19: Histeresis: Dua Ambang
Notes: Analogi termostat: nyala di atas 30 °C, padam di bawah 28 °C. Praktikum 2: nyala < 50 lux, padam > 100 lux. Jarak ambang harus lebih lebar daripada derau. Ide yang sama: Schmitt trigger.

## Slide 20: NTC 10 kΩ di Dalam Pembagi
Notes: Analogi madu: dingin kental, hangat encer. NTC di sisi bawah → suhu naik, OUT turun. Data: 0 °C ≈ 3.156, 24 °C ≈ 2.093, 50 °C ≈ 1.081.

## Slide 21: Rumus NTC Versi 12 Bit
1
Pembagi
OUT = Vcc × R_NTC ÷ (R0 + R_NTC), NTC di sisi bawah
2
ADC ideal
mentah ÷ 4095 = OUT ÷ Vcc
3
Rasio
R_NTC ÷ R0 = mentah ÷ (4095 − mentah)
4
Beta
1/T = 1/298,15 + ln(rasio) ÷ β; °C = T − 273,15
Notes: Rumus Wokwi Uno: 1/(1023./a − 1) = a/(1023 − a). Ganti 1023 dengan 4095. Cek: 24 °C → 2.093 → 24,0 °C. Peringatkan arah pembagi: bila NTC di atas, rasionya (4095 − mentah)/mentah.

## Slide 22: Tiga Praktikum Hari Ini
Praktikum | Komponen dan pin | Konsep kunci
1. Voltmeter mini | Potensiometer → GPIO 34 | mentah vs mV vs hitung, map()
2. Lampu otomatis | LDR AO → GPIO 35, LED → GPIO 23 | lux, histeresis 50/100 lux
3. Termometer | NTC OUT → GPIO 32 | rata-rata 16 sampel, persamaan Beta
Notes: Di Wokwi, klik sensor saat simulasi berjalan untuk mengubah nilainya. Di board asli: cabut USB saat merangkai, catu sensor dari 3V3.

## Slide 23: Kuis Cepat
Lampu sedang NYALA (nyala < 50 lux, padam > 100 lux), lalu cahaya naik ke 80 lux. Apa yang terjadi?
A
Lampu padam
B
Lampu tetap menyala
C
Lampu berkedip
D
ESP32 di-reset
Notes: Jawaban: B. 80 lux ada di zona histeresis (50–100 lux), jadi keadaan dipertahankan.

## Slide 24: Rangkuman
ADC 12 bit: 0–4.095, langkah ±0,8 mV; resolusi ≠ akurasi
Sensor analog di ADC1; atenuasi 11 dB; maksimal 3,3 V
analogReadMilliVolts() + multimeter untuk board asli
Pembagi tegangan: Vout = Vin × R2 ÷ (R1 + R2)
Rata-rata meredam derau; histeresis mencegah kedip
NTC: persamaan Beta, arah pembagi harus cocok
Notes: Minta 2–3 mahasiswa menyebutkan satu hal baru yang paling berguna untuk proyek akhir mereka.

## Slide 25: Sebelum Pertemuan 07
Tugas
Kerjakan latihan voltmeter baterai dan termostat kipas
Bandingkan analogReadMilliVolts() dengan multimeter
Persiapan
Baca modul Pertemuan 07: PWM dan Mengendalikan Beban
Simpan rangkaian potensiometer untuk dipakai lagi
Butuh Bantuan?
Baca panduan/06-mengatasi-masalah.md
Tanyakan di forum kelas
Notes: Potensiometer akan dipakai lagi untuk mengatur kecerahan LED dengan PWM.