## Slide 1: Merancang Firmware Rapi: FSM dan Debugging
PERTEMUAN 11
Dari kode spageti ke mesin keadaan, lalu membaca pesan crash
Notes: Buka dengan pertanyaan: siapa yang pernah takut mengubah kodenya sendiri karena takut semuanya rusak? Hari ini kita belajar menata logika (FSM), merapikan berkas, dan men-debug secara sistematis.

## Slide 2: Tujuan Pembelajaran
Menjelaskan mengapa kode spageti sulit dirawat
Merancang FSM: keadaan, peristiwa, transisi, aksi
Menulis FSM non-blocking dan memecah kode ke .h/.cpp
Men-debug dengan log, assert(), membagi dua, rubber duck
Membaca pesan Guru Meditation Error dan backtrace
Notes: Target akhir sesi: mahasiswa bisa menggambar diagram keadaan sebelum menulis kode, dan bisa menunjuk fungsi + baris penyebab crash dari backtrace.

## Slide 3: Peta Materi Hari Ini
01
Kode spageti vs FSM
02
Keadaan, peristiwa, transisi, aksi
03
FSM di C++: enum class + switch
04
Modul .h dan .cpp
05
Debugging sistematis
06
Membaca pesan crash
07
Praktikum 1–3

## Slide 4: Dari Spageti ke FSM
01
Menata logika menjadi keadaan dan transisi

## Slide 5: Kode Spageti vs Mesin Keadaan
Ikon: Font Awesome Free (CC BY 4.0)
Notes: Tanyakan: apa yang terjadi bila tombol ditekan saat delay(8000) berjalan? Jawab: tidak terbaca. Hitung kombinasi bendera: 3 bendera = 8 kombinasi, 5 bendera = 32.

## Slide 6: Anatomi FSM: Gerbang Tol
Notes: Notasi label transisi: peristiwa [syarat] / aksi. Minta mahasiswa menambah satu keadaan, misalnya GANGGUAN saat palang macet.

## Slide 7: Diagram Keadaan Lampu Lalu Lintas
Notes: Siklus normal 8 + 2 + 5 = 15 detik. Tombol saat hijau hanya mencatat permintaan; hijau dipersingkat tetapi minimal 3 detik demi keselamatan pengendara.

## Slide 8: Tabel Transisi = Daftar Uji
Keadaan | Peristiwa [syarat] | Aksi | Berikutnya
HIJAU | lama ≥ 8 s | kuning nyala | KUNING
HIJAU | [ada penyeberang] dan lama ≥ 3 s | kuning nyala | KUNING
HIJAU/KUNING | tombol ditekan | catat permintaan | (tetap)
KUNING | lama ≥ 2 s | merah nyala, hapus permintaan | MERAH
MERAH | lama ≥ 5 s | hijau nyala | HIJAU
MERAH | tombol ditekan | "silakan menyeberang" | (tetap)
Notes: Setiap baris = satu kasus uji. Pertanyaan pancingan: apa yang terjadi bila tombol ditekan saat kuning? (Dicatat, lalu langsung terlayani saat merah.)

## Slide 9: Pola FSM: enum class + switch
src/main.cpp
enum class Keadaan { HIJAU, KUNING, MERAH };
Keadaan keadaan = Keadaan::HIJAU;
unsigned long waktuMasuk = 0;
void loop() {
unsigned long lama = millis() - waktuMasuk;
if (tombolDitekan()) adaPenyeberang = true;
switch (keadaan) {
case Keadaan::HIJAU:
if (lama >= LAMA_HIJAU_MS)
masukKeadaan(Keadaan::KUNING, "habis");
break;
// KUNING, MERAH: pola sama
}
}
enum class: daftar keadaan bernama
lama = waktu sejak masuk keadaan
switch: satu case per keadaan
Tanpa delay(): tombol selalu terbaca
Notes: Bandingkan dengan int fase = 0: nama jelas, kompilator menolak nilai asal. Pengurangan unsigned tetap benar saat millis() meluap setelah ±49,7 hari.

## Slide 10: Fungsi Masuk-Keadaan
src/main.cpp
void masukKeadaan(Keadaan baru, const char *alasan) {
keadaan = baru;
waktuMasuk = millis(); // "lama" mulai dari 0
switch (baru) {
case Keadaan::MERAH:
lampuTampilkan(Warna::MERAH);
adaPenyeberang = false; // permintaan terlayani
break;
// ... HIJAU, KUNING
}
Serial.printf("KEADAAN -> %s (%s)\n",
namaKeadaan(baru), alasan);
}
Jangan delay() di dalam case
Ubah keadaan hanya lewat fungsi ini
Akhiri setiap case dengan break
Log otomatis setiap pindah keadaan
Notes: Tiga aturan emas. Hubungkan dengan Latihan 5: bug muncul justru karena keadaan diubah langsung tanpa masukKeadaan(), sehingga waktuMasuk tidak diperbarui.

## Slide 11: Fitur Baru = Keadaan Baru
1
Tambah nama
KEDIP_MALAM di enum class Keadaan.
2
Tambah case
Kuning berkedip tiap 500 ms tanpa delay().
3
Aksi masuk
Tambah satu case di masukKeadaan().
4
Nama log
Tambah satu case di namaKeadaan().
Notes: Keadaan HIJAU, KUNING, MERAH tidak disentuh sama sekali. Ini inti keunggulan FSM: perubahan terlokalisasi. Cara masuk ke mode malam dijadikan Latihan 1.

## Slide 12: Kode Rapi dan Debugging
02
Modul .h/.cpp, log, assert, membagi dua

## Slide 13: Memecah Kode menjadi Modul
Ikon: Font Awesome Free (CC BY 4.0)
Notes: Wokwi tidak mengenal folder: semua berkas sejajar, sketch.ino = main.cpp. Tunjukkan cara membuat berkas baru di VS Code (klik kanan folder) dan di Wokwi (tombol segitiga di samping tab, New file...).

## Slide 14: .h = Menu, .cpp = Dapur
.h (berkas kepala)
Deklarasi fungsi dan tipe
Diawali #pragma once
Disimpan di include/
void lampuTampilkan(Warna w);
.cpp (berkas sumber)
Isi fungsi
Variabel static = rahasia modul
Disimpan di src/
digitalWrite(PIN_MERAH, ...);
Notes: Galat umum: "No such file" (header belum dibuat), "undefined reference" (.cpp tidak dikompilasi), "multiple definition" (variabel biasa didefinisikan di .h). Konstanta pakai constexpr.

## Slide 15: Alur Debugging yang Sistematis
Notes: Analogi dokter: keluhan, pemeriksaan, diagnosis, terapi, kontrol. Membagi dua: 100 baris cukup 7 langkah karena 2^7 = 128 ≥ 100; 1.000 baris cukup 10 langkah.

## Slide 16: Makro Log dan CORE_DEBUG_LEVEL
Level | Nama | Makro | Contoh pemakaian
0 | NONE | — | Semua log mati (produk jadi)
1 | ERROR | log_e() | Sensor tidak menjawab
2 | WARN | log_w() | Nilai janggal, belum fatal
3 | INFO | log_i() | Program mulai, koneksi berhasil
4 | DEBUG | log_d() | Detail untuk men-debug
5 | VERBOSE | log_v() | Sangat rinci
Notes: Atur di platformio.ini: build_flags = -DCORE_DEBUG_LEVEL=3. Tampil bila level pesan ≤ angka itu. Contoh keluaran asli: [ 1828][I][main.cpp:53] setup(): ... Wokwi web tidak membaca platformio.ini.

## Slide 17: Empat Alat Debugging
Serial terstruktur
Tag + waktu + nilai; cetak saat berubah saja.
assert()
Jaring pengaman untuk kondisi yang mustahil.
Membagi dua
Buang separuh kemungkinan setiap langkah.
Rubber duck
Jelaskan kode baris demi baris.
Notes: Serial lambat: 115200 baud = ±11.520 karakter/detik, satu baris 60 karakter ±5,2 ms. Ubah satu hal setiap kali menguji.

## Slide 18: Membaca Pesan Crash
03
Guru Meditation Error, register, dan backtrace

## Slide 19: Anatomi Guru Meditation Error
Notes: Keluaran asli QEMU untuk perintah baca. EXCVADDR 0x4 = pointer null + offset anggota nilai. Baris biru adalah tambahan filter esp32_exception_decoder; decoder memakai firmware.elf, jadi jangan ubah kode setelah upload.

## Slide 20: Pesan Crash yang Sering Muncul
Pesan | Arti | Penyebab umum
LoadProhibited / StoreProhibited | Akses alamat terlarang | Pointer null atau rusak
IntegerDivideByZero | Bagi bilangan bulat dengan nol | Pembagi bernilai 0
Stack canary watchpoint | Stack task meluap | Rekursi, larik lokal besar
Task watchdog got triggered | Task tidak memberi makan watchdog 5 s | Perulangan tanpa jeda
Brownout detector was triggered | Tegangan catu turun | Servo/Wi-Fi, catu lemah
assert failed | assert() gagal | Bug logika tertangkap
Notes: Sumber: ESP-IDF Programming Guide, Fatal Errors. Setelah crash, esp_reset_reason() memberi tahu penyebab reset: PANIC, TASK_WDT, BROWNOUT, dan seterusnya.

## Slide 21: Praktikum 2: Pin Keypad yang Aman
Baris R1–R4 → GPIO 13, 14, 27, 26
Kolom C1–C4 → GPIO 25, 33, 32, 23
Baris INPUT_PULLUP, kolom OUTPUT → bukan GPIO 34–39
Hindari strapping 0, 2, 5, 12, 15
Servo GPIO 19, V+ ke VIN (5 V)
Gambar komponen: @wokwi/elements (MIT)
Notes: Library Keypad memasang INPUT_PULLUP di baris dan menggerakkan kolom sebagai OUTPUT bergantian (lihat Keypad.cpp). GPIO 21/22 sengaja dikosongkan untuk LCD I2C.

## Slide 22: Praktikum 3: Hasil Tiap Perintah
Perintah | Pesan (QEMU) | Penyebab menurut decoder
bagi0 | IntegerDivideByZero | crashBagiNol(), baris 103
baca | LoadProhibited, EXCVADDR 0x00000004 | crashBacaNull(), baris 114
assert | assert failed … main.cpp:140 | cekSuhu(int), baris 140
macet | Task watchdog got triggered | crashMacet(), baris 132
rekursi | sisa stack 6172 → 892 byte | ±176 byte per panggilan
null | QEMU diam; board: StoreProhibited | crashTulisNull()
Notes: Emulator tidak sama persis dengan cip asli: rekursi berakhir Cache error di QEMU, sedangkan di board asli Stack canary watchpoint triggered. Pengujian akhir tetap di perangkat keras.

## Slide 23: Kuis Cepat
Crash LoadProhibited dengan EXCVADDR 0x00000004 paling mungkin berarti …
A
Pembagian dengan nol
B
Membaca anggota struct lewat pointer null
C
Tegangan catu turun
D
Perulangan tanpa jeda
Notes: Jawaban: B. Alamat 0 + offset 4 = anggota kedua struct (int nilai) dibaca lewat pointer yang masih null.

## Slide 24: Rangkuman
FSM: tepat satu keadaan aktif; berpindah karena peristiwa dan syarat
Pola C++: enum class + switch + masukKeadaan() + millis()
Kode rapi: .h (menu) + .cpp (dapur), konstanta bernama, komentar "mengapa"
Debugging: log terstruktur, log_x + CORE_DEBUG_LEVEL, assert(), membagi dua
Crash: baca jenis galat, PC, EXCVADDR, lalu backtrace hasil decoder

## Slide 25: Sebelum Pertemuan 12
Tugas
Latihan 1: mode malam
Latihan 5: detektif bug
Persiapan
Baca modul Pertemuan 12: FreeRTOS
Ingat: loop() berjalan sebagai task
Butuh Bantuan?
Baca panduan/06-mengatasi-masalah.md
Tanyakan di forum kelas