## Slide 1: Hemat Daya dan Keandalan Sistem
PERTEMUAN 14
Deep sleep, umur baterai, NVS, dan watchdog
Notes: Buka dengan pertanyaan: kalau kalian memasang sensor ketinggian air di sungai tanpa stopkontak, berapa lama baterainya harus bertahan? Lalu: apa yang terjadi kalau program alat itu macet saat tidak ada orang di sana?

## Slide 2: Tujuan Pembelajaran
Membandingkan mode daya ESP32 beserta arusnya
Membuat program deep sleep yang bangun oleh timer/tombol
Menghitung umur baterai dari arus rata-rata
Menyimpan pengaturan di NVS (Preferences) dengan aman
Memakai watchdog dan kebiasaan andal lainnya
Notes: Target akhir sesi: setiap mahasiswa sudah melihat ESP32 di-reset otomatis oleh watchdog (Praktikum 4, bisa di Wokwi) dan memahami mengapa deep sleep = mulai dari setup().

## Slide 3: Peta Materi Hari Ini
01
Mengapa hemat daya dan mode daya ESP32
02
Deep sleep dan sumber bangun
03
Menghitung umur baterai
04
NVS: data yang tidak hilang
05
Watchdog dan pertahanan berlapis
06
Praktikum 1–4
Notes: Bagian 1–3 tentang daya (±50 menit), bagian 4–5 tentang keandalan (±50 menit), lalu praktikum.

## Slide 4: Mode Daya dan Deep Sleep
01
Bekerja sebentar, tidur lama
Notes: Analogi ponsel: layar padam = tidur ringan, tetapi pesan tetap masuk. Perangkat IoT di lapangan juga cukup bekerja beberapa detik lalu tidur.

## Slide 5: Tangga Mode Daya ESP32
Dari Wi-Fi menerima (±112 mA) ke deep sleep (10 µA): arus turun lebih dari 10.000 kali.
Notes: Sumbu logaritmik: tiap garis 10x. Angka cip dari ESP32 Series Datasheet v5.3 Tabel 4-2: modem-sleep 20–68 mA, light sleep 0,8 mA, deep sleep 10 µA (ULP aktif 150 µA), hibernation 5 µA, power off 1 µA. Arus Wi-Fi dari datasheet WROOM-32E. Garis merah: arus diam regulator 1117 di board (LM1117 tipikal 5 mA). Light sleep melanjutkan program; deep sleep mulai dari setup().

## Slide 6: Apa yang Tetap Hidup Saat Deep Sleep?
Notes: Analogi satpam: rumah gelap, hanya satpam di pos jaga (domain RTC) yang terjaga dengan jam weker (timer RTC), bel pintu (RTC GPIO), dan buku saku (memori RTC 16 KB). Menurut dokumentasi ESP-IDF: yang tetap menyala hanya RTC controller, ULP, RTC FAST dan SLOW memory.

## Slide 7: Bangun = Mulai Lagi dari Awal
Notes: Tekankan: setelah bangun, ESP32 melewati boot lagi (log ROM: rst:0x5 DEEPSLEEP_RESET), lalu setup(). loop() tidak pernah dijalankan pada program ini. Pertanyaan pancingan: di mana kita menaruh kode "kerja" kalau loop() tidak pernah jalan?

## Slide 8: Praktikum 1: Deep Sleep dengan Timer
kode/01-deep-sleep-timer/src/main.cpp
RTC_DATA_ATTR int jumlahBoot = 0; // memori RTC
void setup() {
Serial.begin(115200);
jumlahBoot++;
Serial.printf("Boot ke-%d\n", jumlahBoot);
// ... kerja singkat ...
esp_sleep_enable_timer_wakeup(10ULL * 1000000);
Serial.flush();
esp_deep_sleep_start(); // tidak kembali
}
void loop() { } // tidak pernah jalan
RTC_DATA_ATTR: bertahan selama deep sleep
Satuan timer: mikrodetik
Serial.flush() sebelum tidur
Tombol EN → nilai RTC kembali ke awal
Notes: Program asli juga punya variabelBiasa di SRAM yang selalu bernilai 1 setiap bangun, sebagai pembanding. Bootloader memuat ulang memori RTC pada setiap reset yang bukan bangun dari deep sleep. Catatan: QEMU tidak mendukung deep sleep (panic saat esp_deep_sleep_start), jadi praktikum ini sebaiknya di board asli.

## Slide 9: Sumber Bangun dari Deep Sleep
Sumber | Fungsi | Catatan
Timer | esp_sleep_enable_timer_wakeup(us) | Satuan mikrodetik
EXT0 | esp_sleep_enable_ext0_wakeup(pin, lvl) | Satu RTC GPIO, pull-up RTC
EXT1 | esp_sleep_enable_ext1_wakeup_io(mask, mode) | ANY_HIGH atau ALL_LOW
Sentuh | touchSleepWakeUpEnable(pin, ambang) | 10 kanal sentuh
ULP | esp_sleep_enable_ulp_wakeup() | Lanjutan, ±150 µA
Notes: EXT0/EXT1 hanya untuk RTC GPIO: 0, 2, 4, 12–15, 25–27, 32–39. Setelah bangun, tanyakan penyebabnya dengan esp_sleep_get_wakeup_cause(). Sumber bangun boleh lebih dari satu sekaligus, misalnya tombol + timer cadangan.

## Slide 10: Praktikum 2: Bangun dengan Tombol (EXT0)
kode/02-bangun-tombol/src/main.cpp
rtc_gpio_deinit(PIN_BANGUN); // setelah bangun
pinMode(PIN_BANGUN, INPUT_PULLUP);
// ... tunggu tombol dilepas (maks. 3 s) ...
esp_sleep_enable_timer_wakeup(60ULL * 1000000);
rtc_gpio_pullup_en(PIN_BANGUN); // aktif saat tidur
rtc_gpio_pulldown_dis(PIN_BANGUN);
esp_sleep_enable_ext0_wakeup(PIN_BANGUN, 0);
Serial.flush();
esp_deep_sleep_start();
Hanya RTC GPIO; kursus memakai GPIO 33
Pull-up diatur dengan rtc_gpio_pullup_en()
Paling andal: 10 kΩ eksternal ke 3V3
Tunggu tombol dilepas, dengan batas waktu
Notes: Dokumentasi ESP-IDF Sleep Modes: pull-up/pull-down EXT0 diatur dengan rtc_gpio_pullup_en()/rtc_gpio_pulldown_en() sebelum esp_deep_sleep_start(); setelah bangun pin berstatus RTC IO sehingga perlu rtc_gpio_deinit(). Mengapa menunggu tombol dilepas? Kalau tidur saat tombol masih ditekan, ESP32 langsung bangun lagi.

## Slide 11: Menghitung Umur Baterai
02
Rata-rata berbobot waktu
Notes: Analogi uang saku: sebulan sekali makan di restoran, tiap hari jajan kecil. Rata-rata harian = total dibagi jumlah hari.

## Slide 12: Arus Rata-Rata dan Umur Baterai
Notes: Langkah: 120 mA × 3 s = 360 mA·s; 0,01 mA × 597 s = 5,97 mA·s; (360 + 5,97)/600 ≈ 0,61 mA; 2.000/0,61 ≈ 3.279 jam ≈ 137 hari. Pancingan: berapa kalau kirim tiap 30 menit? (≈ 0,21 mA, ≈ 397 hari). Pada cip ideal, tidur hanya ±1,6% muatan: persingkat fase aktif.

## Slide 13: Catatan Jujur: Board DevKit
Arus deep sleep 10 µA milik cip, bukan board.
Regulator keluarga 1117: arus diam tipikal 5 mA (LM1117, TI)
LED daya dan cip USB-UART ikut menyerap arus
Board tidur ±5 mA → 2.000 mAh hanya ±15 hari
Ukur sendiri: multimeter seri, mulai rentang mA
Notes: Lembar data TI LM1117 (SNOS412Q): quiescent current tipikal 5 mA, maks 10 mA; dropout 1,1 V pada 100 mA, jadi kurang cocok untuk satu sel Li-ion 3,7 V. Untuk produk baterai sungguhan pakai regulator berarus diam rendah. Ajak mahasiswa yang punya multimeter mengukur arus board saat bangun dan tidur.

## Slide 14: Tips Menurunkan Konsumsi
Matikan Wi-Fi
WiFi.mode(WIFI_OFF) saat tidak perlu.
Turunkan CPU
setCpuFrequencyMhz(80): 20–31 mA vs 30–68 mA.
Kirim berkelompok
Kumpulkan data di RTC, kirim sekaligus.
Persingkat bangun
Batas waktu Wi-Fi, hindari delay() panjang.
Notes: Frekuensi CPU ESP32 dari PLL: 240, 160, 80 MHz; dari kristal 40 MHz: 40, 20, 10 MHz. Angka modem-sleep 80 MHz vs 240 MHz dari datasheet Tabel 4-2. Satu sambungan Wi-Fi untuk lima data lebih hemat daripada lima sambungan.

## Slide 15: Menyimpan Data dan Keandalan
03
NVS, watchdog, dan pertahanan berlapis
Notes: Analogi papan tulis (SRAM) vs buku catatan (flash): papan tulis cepat tetapi terhapus saat kelas usai; buku awet tetapi kertasnya bisa sobek kalau terlalu sering dihapus.

## Slide 16: Data Mana yang Bertahan?
Notes: RTC_DATA_ATTR hanya bertahan saat deep sleep; reset lain (EN, ESP.restart(), watchdog) membuat bootloader memuat ulang nilai awal. NVS bertahan pada semua kejadian selama flash tidak dihapus penuh. Sebutkan juga RTC_NOINIT_ATTR sebagai pengetahuan tambahan.

## Slide 17: Praktikum 3: Pengaturan di NVS
kode/03-simpan-pengaturan-nvs/src/main.cpp
#include <Preferences.h>
Preferences pengaturan;
void setup() {
pengaturan.begin("pengaturan", false);
uint32_t iv = pengaturan.getUInt("interval", 500);
// validasi: di luar 100-5000 ms -> pakai 500
if (iv != 250) { // tulis bila berubah
pengaturan.putUInt("interval", 250);
}
pengaturan.end();
}
Namespace dan key maks. 15 karakter
getUInt(key, bawaan) → nilai bawaan aman
Tulis hanya bila berubah: flash bisa aus
Partisi NVS bawaan Arduino: 20 KB
Notes: NVS meratakan keausan: nilai baru ditulis di tempat kosong berikutnya, nilai lama ditandai terhapus. Tetapi menulis 10 kali per detik = 864.000 tulisan per hari. Praktikum memakai perintah Serial lihat / interval 250 / hapus / restart; hasilnya sudah diuji di QEMU: setelah restart, interval tetap 250 ms dan jumlah nyala bertambah.

## Slide 18: Watchdog: Pedal Kewaspadaan Program
Notes: Analogi dead man's switch masinis: tombol harus ditekan berkala, kalau tidak kereta mengerem otomatis. Watchdog tidak perlu tahu mengapa program macet; cukup tahu program berhenti melapor.

## Slide 19: Praktikum 4: Task Watchdog
kode/04-watchdog/src/main.cpp
// di setup()
esp_task_wdt_config_t k;
k.timeout_ms = 3000; // batas 3 detik
k.idle_core_mask = 1 << 0; // idle task inti 0
k.trigger_panic = true; // habis -> reset
esp_task_wdt_reconfigure(&k);
esp_task_wdt_add(NULL); // awasi loopTask
// di loop()
esp_task_wdt_reset(); // "beri makan"
Bawaan: TWDT 5 s, hanya idle task inti 0
loop() diawasi bila didaftarkan
Cara singkat: enableLoopWDT()
Beri makan hanya saat program benar-benar maju
Notes: Arduino-ESP32 3.3: TWDT aktif sejak boot, 5 detik, panic → reboot; Interrupt Watchdog 300 ms. Hasil QEMU: setelah "macet", muncul "task_wdt: Task watchdog got triggered ... loopTask (CPU 1)", ESP32 reboot, lalu esp_reset_reason() = TASK_WDT dan penghitung NVS bertambah menjadi 1.

## Slide 20: Mengetahui Penyebab Reset
Nilai esp_reset_reason() | Arti
ESP_RST_POWERON | Catu baru tersambung (tombol EN juga, di ESP32)
ESP_RST_SW | ESP.restart() dari program
ESP_RST_PANIC | Program crash (exception/panic)
ESP_RST_TASK_WDT | Task Watchdog: program macet
ESP_RST_DEEPSLEEP | Bangun dari deep sleep
ESP_RST_BROWNOUT | Tegangan catu sempat turun
Notes: Header esp_system.h: ESP_RST_EXT "not applicable for ESP32", sehingga tombol EN (CHIP_PU) biasanya terbaca POWERON. Brownout: penyebab umum kabel/port USB lemah saat Wi-Fi memancar (puncak ±379 mA); lembar data modul menyarankan catu ≥ 0,5 A.

## Slide 21: Pertahanan Berlapis
1
Validasi input
Cek rentang nilai dari Serial, jaringan, sensor, dan NVS.
2
Batas waktu
Setiap penantian punya batas, pakai millis().
3
Nilai bawaan aman
Data hilang atau rusak → nilai yang tidak membahayakan.
4
Catat penyebab reset
esp_reset_reason() + NVS; watchdog jaring terakhir.
Notes: Contoh fail-safe: pompa default mati, interval default 500 ms. Watchdog bukan pengganti perbaikan bug: jangan sekadar memperpanjang batasnya.

## Slide 22: Praktikum Hari Ini
Praktikum | Inti | Wokwi
1 · Deep sleep timer | RTC_DATA_ATTR, penyebab bangun | Terbatas
2 · Bangun tombol | EXT0 GPIO 33 + pull-up RTC | Terbatas
3 · Pengaturan NVS | Preferences + perintah Serial | Bisa
4 · Watchdog | TWDT 3 s + esp_reset_reason() | Bisa
Notes: Dokumentasi Wokwi: RTC hanya disimulasikan sebagian (pull-up/pull-down RTC), ULP tidak; watchdog disimulasikan. Jadi Praktikum 1–2 sebaiknya di board asli. Di Wokwi, uji NVS dengan perintah restart, jangan menghentikan simulasi.

## Slide 23: Kuis Cepat
RTC_DATA_ATTR int n bernilai 7, lalu tombol EN ditekan saat ESP32 tidur. Berapa n saat setup() dimulai?
A
7
B
8
C
0
D
Acak
Notes: Jawaban: C (0). Tombol EN adalah reset penuh; bootloader memuat ulang memori RTC dengan nilai awal. Nilai hanya bertahan bila bangun dari deep sleep. Soal tambahan: aktif 2 s @100 mA + tidur 58 s @0,05 mA → (200 + 2,9)/60 ≈ 3,4 mA.

## Slide 24: Rangkuman
Bekerja sebentar, tidur lama: deep sleep cip ±10 µA
Bangun dari deep sleep = mulai lagi dari setup()
Umur baterai ≈ kapasitas / arus rata-rata berbobot waktu
NVS bertahan saat catu dicabut; tulis hanya bila perlu
Watchdog + validasi + batas waktu + nilai bawaan aman
Notes: Ingatkan catatan jujur: board DevKit tidur pada beberapa mA, jadi ukur sendiri sebelum menjanjikan umur baterai di proyek akhir.

## Slide 25: Sebelum Pertemuan 15
Tugas
Kerjakan latihan stasiun cuaca hemat daya
Hitung umur baterai rancangan proyekmu
Persiapan
Baca modul Pertemuan 15: Integrasi Sistem
Tentukan ide proyek akhir
Butuh Bantuan?
Baca panduan/06-mengatasi-masalah.md
Tanyakan di forum kelas
Notes: Pertemuan 15 menggabungkan semua materi menjadi satu sistem; minta mahasiswa memikirkan apakah proyeknya bertenaga baterai dan butuh watchdog.